## Slide 1: Luchtkwaliteit langs de N203
  Luchtkwaliteit langs de N203

## Slide 2: Luchtkwaliteitsmetingen langs de N203 in Krommenie Eindpresentatie
Daniëlle van Dinther, Xinja Liu, Remco Moerman, Harmen van Mansom, Jan Pieter Lollinga en Ilse Schoenmaker
Datum: 1 juli 2026

## Slide 3: Opbouw
            Uitleg luchtkwaliteit en meetaanpak
            Resultaten metingen
            Conclusies en aanbevelingen

## Slide 4: Uitleg luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit is de mate waarin de lucht schoon of vervuild is.
  Het wordt bepaald door de aanwezigheid van schadelijke stoffen (waaronder fijnstof en stikstofoxiden), afkomstig van bronnen (industrie, verkeer, etc.).
De luchtkwaliteit in de woonomgeving hangt af van lokale bronnen en van lucht die van verderaf komt.
  Luchtvervuiling wordt verplaatst door de wind.
  Bepaalde weersomstandigheden kunnen dus een slechte luchtkwaliteit in de hand werken.
Bron: RIVM
Luchtkwaliteitsmetingen N203

## Slide 5: Toetsing luchtkwaliteit - wettelijk
Luchtkwaliteitsmetingen N203
Slechte luchtkwaliteit kan een negatief effect hebben op de gezondheid  waarden afgesproken.
  EU = een wettelijke grenswaarde.
  Per 2030 worden EU-normen verscherpt  dit wordt vooral voor PM2.5 een uitdaging.
Waarde | Middelings-tijdschaal | PM2.5 [µg m-3] | PM10 [µg m-3] | NO2 [µg m-3] | Aantal overschrijding toegestaan
Huidige EU-grenswaarde | Jaar | 25 | 40 | 40 | -
EU-grenswaarde 2030 | Jaar | 10 | 20 | 20 | -
Huidige EU-grenswaarde | Dag |  | 50 |  | 35
EU-grenswaarde 2030 | Dag | 25 | 45 | 50 | 18
Huidige EU-grenswaarde | Uur |  |  | 200 | 18
EU-grenswaarde 2030 | Uur |  |  | 200 | 3

## Slide 6: Toetsing luchtkwaliteit
Luchtkwaliteitsmetingen N203
Slechte luchtkwaliteit kan een negatief effect hebben op de gezondheid  waarden afgesproken.
  WHO = een advieswaarde.
Waarde | Middelings-tijdschaal | PM2.5 [µg m-3] | PM10 [µg m-3] | NO2 [µg m-3] | Aantal overschrijding toegestaan
WHO-advies 2021 | Jaar | 5 | 15 | 10 | -
WHO-advies 2021 | Dag | 15 | 45 | 25 | 4

## Slide 7: Meetaanpak N203
Vast meetpunt
Fijnstof (PM2.5 en PM10 ) en stifstofdioxide (NO2) gemeten nabij N203 Krommenie-Assendelft.
Gestart op 18 november 2024 en met verlenging meettijd geëindigd op 24 februari 2026 (geheel kalenderjaar 2025).
Meetconcentraties indicatief vergeleken met grenswaarden.
Luchtkwaliteitsmetingen N203
Tijdelijke metingen
Twee extra meetpunten bijgeplaatst, boven en benedenwinds van N203 (uitgaande van zuidwestenwind).
Van half april tot half juli 2025.
Ingezoomd op bijdrage van de N203 op de lokale luchtkwaliteit.

## Slide 8: Resultaten metingen

## Slide 9: Fijnstof (1) Uurlijkse concentraties PM2.5 en PM10 in meetperiode bij de vaste meetlocatie.
Luchtkwaliteitsmetingen N203

## Slide 10: Fijnstof (2) Uurlijkse concentratie PM2.5 bij de vaste meetlocatie en de twee extra meetpunten.
Luchtkwaliteitsmetingen N203

## Slide 11: Fijnstof (3) Gemiddelde concentraties PM2.5 en PM10 bij de vaste meetlocatie en de twee extra meetpunten bij overwegend zuidenwind.
Luchtkwaliteitsmetingen N203
Locatie | PM2.5 [µg m-3] | PM10 [µg m-3]
Vaste meetlocatie | 7,9 | 12,7
Meetlocatie Gym | 8,2 | 13,3
Meetlocatie STP | 7,6 | 12,4

## Slide 12: Stikstofdioxide (1) Uurlijkse concentraties NO2 in meetperiode bij de vaste meetlocatie.
Luchtkwaliteitsmetingen N203

## Slide 13: Stikstofdioxide (2) Uurlijkse concentratie NO2 bij de vaste meetlocatie en de twee extra meetpunten.
Luchtkwaliteitsmetingen N203

## Slide 14: Stikstofdioxide (3) Gemiddelde concentratie NO2 bij de vaste meetlocatie en de twee extra meetpunten. Voor alle data en bij overwegend zuidenwind.
Luchtkwaliteitsmetingen N203
Locatie | NO2 [µg m-3] Alle data | NO2 [µg m-3] Zuidenwind
Vaste meetlocatie | 12,4 | 13,1
Meetlocatie Gym | 10,9 | 10,3
Meetlocatie STP | 12,1 | 11,0

## Slide 15: Conclusies en aanbevelingen

## Slide 16: Conclusies
EU-grenswaarden
Luchtkwaliteit blijft indicatief binnen de huidige EU-grenswaarden: PM2.5 -, PM10 - én NO2-concentraties.
Gemeten PM2.5 -concentraties lijken niet (uitsluitend) toe te schrijven aan verkeer.
Voor NO2-concentraties is bijdrage verkeer duidelijker terug te zien.
Luchtkwaliteitsmetingen N203
WHO-advieswaarden
PM2.5 overschrijdt advieswaarde op dagbasis indicatief.
PM10 overschrijdt advieswaarde op dagbasis licht (6 vs. 4 dagen).
Jaarlijks gemiddelde concentratie NO2 hoger dan de advieswaarde. Ook op dagbasis vaker overschreden dan advies.
LML-vergelijk
Ten opzichte van stadsachtergrond/ verkeerbelaste locatie PM2.5 licht hoger.
PM10 vergelijkbaar met stadsachtergrond en lager dan verkeersbelaste locatie.
Jaarlijks gemiddelde concentratie NO2 ligt tussen stadsachtergrond/ verkeersbelast.
EU-grenswaarden per 2030
PM2.5 overschrijdt striktere waarde. Maar: prognose CIMLK is dat fijnstofconcentraties gaan dalen.
Voor NO2 geen extra overschrijding van toekomstige EU-grenswaarde.

## Slide 17: Aanbevelingen
Relevant om huidige aanpak luchtkwaliteit voort te zetten en verder te ontwikkelen.
Bevorderen verkeersdoorstroming kan bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.
Palmes-buisjes te overwegen voor monitoring NO2-concentraties in de omgeving.
Bij ongunstige weersomstandigheden kan beperking houtstook ook helpen om PM2.5-concentraties te verlagen.
Luchtkwaliteitsmetingen N203

## Slide 18
Vragen?
TNO beantwoordt ze straks graag bij de stand op de informatiemarkt.

## Slide 19: Luchtkwaliteit & Gezondheid
Tobias Koster & Saskia van der Zee
Team Milieu & Gezondheid
Afdeling Leefomgeving

## Slide 20: Luchtvervuiling
Roet
Fijn stof
(PM10, PM2.5)
Zwaveldioxide
Koolmonoxide (CO)
Stikstofdioxide NO2
Ozon
Zware metalen
PAK
- Deeltjes en gassen
- Uitstoot ≠ concentratie
Ultrafijn stof
Notes:   Wat is LUVO? Luchtvervuiling is verzamelnaam. Het is een mengsel van allerlei deeltjes.
Allerlei bronnen dragen bij aan de luchtvervuiling (wegverkeer, vrachtvervoer, landbouw, veeteelt, houtstook)
  De uitstoot van deze bronnen wordt verspreid, tot op zeer grote afstand van de bron (tot duizenden kilometer, bij fijn stof afhankelijk van de diameter)
  Verspreiding is sterk afhankelijk van het weer (windrichting, windsnelheid, temperatuur, neerslag)
  Lokale bronnen en bronnen elders in NL en Europa zijn dus bepalend voor de lucht die we inademen,

## Slide 21: Ziektelast
Bron: VTV2024, RIVM
Themaverkenning Leefomgeving en klimaat | VTV-2024 | Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024

## Slide 23: Fijn stof en ultrafijn stof

## Slide 24: Fijn stof is niet 1 stof
Maar een mengsel van deeltjes
Variërend in grootte, oorsprong en samenstelling
  (natuurlijk, niet-natuurlijk)
PM10 en PM2.5 concentratie in µg/m3 (gewicht van fijn stof deeltjes < 10 resp. 2,5 micrometer)
Fijn stof bevat o.a. zware metalen, PAK, elementair koolstof

## Slide 25: Stikstofdioxide NO2
Verbrandingsprocessen
Gas
Belangrijke bronnen: wegverkeer, scheepvaart, industrie, mobiele werktuigen

## Slide 26
Jaargemiddelde NO2 concentratie 2024
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten

## Slide 27
NO2 jaargemiddelde 2024, Atlas Leefomgeving

## Slide 28: Wat zijn Palmes metingen?
Passief stikstofdioxide (NO2) meten
Gemiddelde over 4 weken
https://maps.amsterdam.nl/no2

## Slide 29: Trends in NO2
Opsomming
Tekens
Handig
Bron: Meetrapport 2024 GGD Amsterdam

## Slide 30
Informatiebijeenkomst N203
1 juli 2026

## Slide 31
  Samen innovatief onderzoek doen naar luchtkwaliteit
  Samen kennis ontwikkelen
  Samen in gesprek over de lokale luchtkwaliteit
  Informatie ontsluiten – data online beschikbaar en bijeenkomsten open voor iedereen
  Meetgroepen actief in regio’s Zaanstad, IJmond, Haarlem en Gooi-Vechtstreek
  Onderdeel van uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA): www.schoneluchtakkoord.nl
Hollandse Luchten
De kern van het platform:
Vragen van inwoners staan centraal

## Slide 32
  Wat we doen:
  Onderzoek naar PM2,5 (sensoren)
  Onderzoek naar stikstofdioxide (NO2) met Palmesbuisjes
  Jaarlijks diverse bijeenkomsten en activiteiten binnen het platform
  Werken samen met Stichting Globe – educatieve projecten op middelbare scholen.
Hollandse Luchten- Meetgroep Zaanstad
Screenshot: Hollandse Luchten-kaart:
overzicht GGD meetpunten stikstofdioxide (Palmesbuisjes)
Meer informatie of meedoen?
Bezoek de stand
of onze website:
hollandse-luchten.org

## Slide 33: Aanbevelingen en suggesties
Voortzetten en verbeteren aanpak luchtkwaliteit
  Extra inzet om te voldoen aan toekomstige, strengere normen
Verkeersdoorstroming N203
  Betere doorstroming → lagere uitstoot van met name (NO2)
Aanvullende monitoring NO2
  Inzet eenvoudige meetmethoden (Palmes-buisjes)
  Aansluiting bij bestaande initiatieven (Hollandse Luchten)
Ultrafijnstof (UFP)
  Niet bemeten, wel relevant
  Wettelijk kader, normen en handelingsperspectief ontbreekt
  Rol voor het Rijk en RIVM

## Slide 34: Vragen of meer informatie? Bezoek de informatiestands van: TNO • GGD • Hollandse Luchten • Leefbaarheidsmaatregelen N203